## Slide 1
Programme d’investissement du secteur
Assainissement Liquide du Grand Agadir

## Slide 2
Principaux Indicateurs 2008
Plan Directeur d’assainissement
liquide du Grand Agadir
Plan stratégique 2009-2013
Présentation de la RAMSA
PLAN DE L’EXPOSE

## Slide 3
TACHES:
Distribution Eau (1982)
Assainissement liquide (1993)
Gestion des services publics EAU et ASSAINISSEMENT dans le Grand Agadir :
ZONE D’ACTION :
Commune Urbaine d’Agadir
Commune Urbaine d’Inezgane
Commune Urbaine d’Aït Melloul
Commune Urbaine de Dcheira
Commune Rurale d’Aourir
4 Communes urbaines
1 Commune Rurale
PRESENTATION DE LA RAMSA
REGIE AUTONOME MULTI SERVICES D’AGADIR

## Slide 4
 Chiffre d’affaires : 388.200.000 dhs
       Nombre de clients : 164.000
       Population desservie : 700 000
EAU Potable
       Linéaire réseau Eau potable : 1770 Km
       Volume amené (eau) : 36.200.000 m3
       Volume distribué : 28.200.000 m3
       Rendement réseau : 78 %
       Réserves de stockage : 95 500 m3
       Taux de branchement : 90 %
Assainissement liquide
      Linéaire de réseaux assainissement : 1 810 Km
      Station de relevage : 13 unités
      Station de traitement primaire eaux usées : 50.000 m3/j
      Station de traitement secondaire eaux usées :10.000 m3/j
      Émissaire en mer sud (M’zar) : 700 ml
      Taux de branchement : 85 %
Principaux Indicateurs 2008

## Slide 5
Montant global des travaux d’infrastructure:
1,80 Milliard Dirhams.
Une tranche d’urgence (1998-2007) d’un montant
de 830 Millions de dhs
Une deuxième tranche (2008-2013) d’un montant
de 970 Millions de dhs
Plan Directeur d’Assainissement du Grand Agadir

## Slide 6
PLAN DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

## Slide 7
Assainissement liquide du
Grand Agadir
PREMIERE TRANCHE

## Slide 8
Suppression de la pollution au niveau de l’Oued Souss.
Contribution à la protection de l’agglomération contre les inondations.
Mobilisation d’une ressource en eau consistante par la réutilisation des eaux usées épurées.
Amélioration de la qualité des eaux de baignade de la baie d’Agadir par l’élimination de rejets directs.
Objectifs de la 1ère tranche

## Slide 9
- La réalisation de collecteurs structurants (50km), de dalots pluviaux (10km) et fossés pluviaux (12km);
- la construction de 8 stations de relevage (2136 kw);
- la réalisation d’une station d’épuration primaire par lagunage anaérobie(50.000m³/j) et d’une première tranche d’épuration secondaire de 10.000 m³/j (procédé par infiltration/percolation sur sable).
- la réalisation de l’Emissaire sud à M’zar (700ml).
- une première tranche du réseau de collecte de la zone d’Anza.
Principales infrastructures réalisées

## Slide 10
Dans le cadre du projet de la dépollution industrielle et suite aux études réalisées par la
RAMSA avec l’appui de l’AFD et la BEI, un programme de dépollution industrielle a été
établi.
Ce programme porte sur :
 Sensibilisation des industriels sur la nécessité de prétraitement de leurs rejets;
 Information et assistance des industriels dans la mise au point de projets de dépollution
industrielle et d’économie d’eau éligibles au FODEP ou d’autres subventions publiques;
 Renforcer les capacités de la RAMSA pour structurer son service dédié aux industries,
de sorte qu’il soit pleinement opérationnel et en mesure d’assurer ses missions de
sensibilisation d’assistance et de conseil, mais aussi de contrôle des rejets.
A cet effet un projet pilote a été réalisé et mis en service depuis juin 2008 par la société
BELMA dans le cadre d’un partenariat avec le FODEP, l’Agence du Bassin Hydraulique
du Bassin Souss Massa et la RAMSA;
- Un 2ème projet pilote est en cours de lancement par la société DOHA.
- Quatre autres projets sont en cours de finalisation.
Station de prétraitement insite « conserverie BELMA »

## Slide 11
● Prêt AFD : 13,55 millions Euro
● Prêt BEI : 21 millions Euro
● Autofinancement RAMSA ≈ 480 millions Dirhams
Financement de la 1ère tranche

## Slide 12
Assainissement Liquide du
grand Agadir
DEUXIEME TRANCHE

## Slide 13
l’engagement du programme d’investissement relatif à la deuxième tranche du projet d’Assainissement liquide du Grand Agadir a nécessité la réalisation d’études complémentaires de faisabilité technique et financière :
Ces études ont été financées par subvention de :
AFD sur concours FEPP pour un montant de 500 000 euros
BEI sur concours FEMIP pour un montant de 1 350 000 euros
Préparation de la 2ème tranche

## Slide 14
La réalisation des travaux découlant de ce programme permettra d’atteindre les objectifs ci après :
● La dépollution de la Zone Nord d’Agadir
  ● L’amélioration de la qualité des eaux de baignade des plages d’Agadir pour les rendre conformes à la catégorie A de la législation marocaine afin d’assurer la durabilité du secteur touristique à vocation balnéaire
  ● la mobilisation d’une ressource en eau (eau usée épurée) consistante pour sa réutilisation dans l’arrosage des golfs et des espaces verts de la ville.
  ● L’achèvement des travaux d’équipement et branchement
  des quartiers périphériques non encore desservis, et ce, dans
  le cadre de l’INDH.
● Accompagnement des Industriels du Grand Agadir pour la mise en place
de système de dépollution à la source
Objectifs de la 2ème tranche

## Slide 15
La deuxième tranche du projet d’assainissement liquide porte principalement sur :
La construction d’un dispositif collecte épuration pour la zone nord ( ANZA) et rejet par émissaire marin;
Traitement secondaire et tertiaire d’une partie des eaux usées domestiques d’Anza pour réutilisation éventuelle sur place aux fins d’arrosage d’espaces verts;
Renforcement du dispositif de collecte,pompage et épuration de la zone Sud arrivé à saturation;
Extension des ouvrages de traitement secondaire et des infrastructures de réutilisation;
Poursuite des travaux de restructuration des quartiers sous équipés.
Principales infrastructures à réaliser

## Slide 16
Montage Financier de la 2ème tranche

## Slide 17
2. Un financement complémentaire sur une ligne de crédit de 300 Millions de dirhams, accordée par un consortium de banques nationales constitué de ATTIJARI WAFA BANK – BMCE- BCP et le FEC
3. Une contribution de l’état sous forme de subvention dans le cadre du programme national d’assainissement liquide pour un montant de 120 Millions de dirhams.
4. Le complément de financement sera assuré sur autofinancement de la RAMSA
Montage Financier de la 2ème tranche

## Slide 18
Pour financer les mesures d’accompagnement de la réalisation de la dernière tranche du programme d’assainissement liquide du Grand Agadir, l’AFD accorde à la RAMSA une subvention de 500.000 Euros, dans le cadre de la coopération Franco-Marocaine, et dont la convention a été signée le
7 juillet 2008.
Cette subvention vient en appui et complément du prêt pour financer des prestations en expertise technique et animation institutionnelle aux fins de :
● Renforcer la mise en œuvre du programme de dépollution industrielle conditionnant la réutilisation des eaux épurées
● Organiser selon un montage institutionnel AD HOC adapté aux contraintes locales et nationales, le service public de la réutilisation des eaux épurées à Agadir
● Appuyer la RAMSA dans ses besoins de formation, notamment dans le cadre de la modernisation de sa gestion.
Appui technique et institutionnel de l’AFD

## Slide 19
Montage d’un projet MDP
dans le cadre du programme
D’assainissement

## Slide 20
<number>
Cette expérience pilote a permis de montrer que la station d’épuration de Bensergao produit plus de 150 m3/j.
la valeur calorifique du biogaz produit est supérieure à 7.3 KWh/m3.
Ce biogaz renferme une proportion importante en méthane dépassant 73 %.
Un m3 de biogaz produit permet d’économiser 0.6 litre du gasoil. Aussi les 172 m3/j du biogaz produit permettrait d’économiser 37 700 l/an, d’une valeur actuel de 277 095 dh/an
Expérience pilote Bensergao

## Slide 21
<number>
Expérience pilote Bensergao

## Slide 22
<number>
Suite aux résultas encourageants du projet pilote d’intégration de la biométhanisation dans le processus de traitement des eaux usées de la station expérimentale de BenSergao (Agadir), et dans le cadre de l’accord de KYOTO permettant de bénéficier des crédits carbone concernant le projet MDP, la RAMSA envisage d’étendre cette expérience à la station M’Zar du Grand Agadir.
A cet effet, différentes réunions et discussions ont été tenues sur ce projet, entre la RAMSA et le CDER et avec la GTZ et la BEI.
Projet de récupération et de valorisation du
Biogaz de la Station d’épuration
du Grand AGADIR

## Slide 23
Le projet prévoit la récupération et la valorisation du méthane émis par les lagunes anaérobies lors du traitement des eaux usées de la STEP de M’zar d’Agadir :
  Le biogaz sera utilisé pour la génération d’électricité qui sera injecté dans le réseau national de l’ONE et éventuellement pour les besoins propres de la RAMSA.
  Le projet réduit les émissions de méthane (CH4) qui auraient été émises dans l’atmosphère lors du procédé de lagunage.
Le montage d’un projet MDP dans le cas de la RAMSA

## Slide 24
<number>
1) l’étude de faisabilité technique et financière pour les installations de biogaz à implanter sur le site de M’ZAR Agadir (financée dans la cadre du projet FEMIP par la BEI.
Cette étude a porté sur :
les modes de récupération (gazomètres) et d’utilisation du biogaz (combustion en torchère, production d’électricité pour le réseau ou pour les besoins de la station et des installations de pompage des eaux usées);
la justification économique et financière des variantes évaluées et de la variante technique retenue.
Projet de récupération et de valorisation du
Biogaz de la Station d’épuration du Grand AGADIR
Actions menées par la RAMSA

## Slide 25
<number>
Le montage expérimental :
la confection de deux gazomètres expérimentaux (2 m x 2m)
l’installation des gazomètres à des endroits précis du décanteur),
ETUDE DE PREFAISABILITE
Projet de récupération et de valorisation du
Biogaz de la Station d’épuration du Grand AGADIR

## Slide 26
<number>
la NIP a été présentée au Conseil National du MDP réuni le 23 mars 2007.
NIP du projet Agadir
Projet de récupération et de valorisation du
Biogaz de la Station d’épuration du Grand AGADIR

## Slide 27
<number>
2) Mise en place d’une assistance technique pour le montage d’un projet MDP dont les missions confiées au cabinet ERNEST & YOUNG sont :
● Construire une méthodologie spécifique adaptée au Projet et faire valider cette méthodologie par le Conseil Exécutif du MDP
Élaborer un Project Design Document (PDD) et ce conformant aux exigences du Conseil Exécutif du MDP
Accompagner la RAMSA jusqu’à l’enregistrement du Projet auprès du Conseil Exécutif du MDP
Appuyer la RAMSA dans la monétisation des crédits carbone générés par le Projet.
Projet de récupération et de valorisation du
Biogaz de la Station d’épuration du Grand AGADIR
Actions menées par la RAMSA

## Slide 28
Le projet MDP de la RAMSA comprend 2 volets:
 Volet I : Captage du méthane
  Recouvrement des 9 lagunes par des géomembranes
  Rythme de recouvrement de 3 lagunes par an
  Projet à petite échelle : réduction des émissions inférieures à 60 000 t eq CO2/an
   Volet II : Valorisation du méthane
  Génération d’électricité grâce au biogaz récupéré
  Installation de deux génératrices d’une puissance de 0.8 MW chacune
  Injection de l’électricité générée dans le réseau national de l’ONE/utilisation besoins propres
  Projet à petite échelle : production d’énergie inférieure à la limite de 15 MW.
Le montage d’un projet MDP dans le cas
de la RAMSA

## Slide 29
Données | Volet I: Récupération du méthane | Volet II: Valorisation du méthane
Première période de comptabilisation des crédits | 7 ans | 7 ans
Réduction moyenne annuelle des émissions (en teq CO2) | 36 242 | 6 467
Réduction totale des émissions (en teq CO2) | 253 693 | 45 267
Gains escomptés (en MDh) | 42 | 7,6
Réductions des émissions durant la première période
de comptabilisation

## Slide 30
Une première tranche sera lancée en 2009 sur autofinancement de la RAMSA
Le complément fera l’objet de recherche de financement auprès de l’Etat (subvention) et d’autres partenaires éventuels sous forme de dons ou prêts à des conditions avantageuses.
Financement du Projet

## Slide 31
Le projet MDP associé à la STEP offre l’avantage d’un projet propre permettant de réduire les nuisances liées aux émanations du biogaz (Amélioration de la qualité de l’air et Réduction des nuisances olfactives)
Il réduit les émissions des GES
Il permet de produire de l’électricité à partir d’une source considérée renouvelable
Technologie nouvelle au Maroc (1ère installation de ce type)
Production locale et amélioration de l’indépendance énergétique du pays
Il permet également de générer des revenus financiers pour la RAMSA
Conclusion

## Slide 32
Programme de la RAMSA dans
le cadre de l’INDH
Opération Branchements Sociaux

## Slide 33
Centres concernés
Au niveau de la Préfecture Agadir-Idaoutanane:
 Aourir et Tamraght à Aourir.
 Biranzarane et Elhajeb à Tikiouine.
 Taddart à Anza.
 Boutasra et Aghroud à Bensergao.
Au niveau de la Préfecture Inezgane-Ait Melloul :
 Jorf et Tarrast à Inezgane.
 Dcheira
 Azrou, Timersit et la Zone Sud à Ait Melloul.
Consistance
Équipement en réseaux de distribution d’eau potable et collecte des eaux usées des quartiers non desservis.

## Slide 34
Tarrast -Jorf
Azrou
Timersit
EL Hajeb
Biranzarane
Aghroud
Boutasra
Aourir Tamraght
M’zar-Kasbat Taher
Zone piémonts
Centres concernés

## Slide 35
Encourager les populations à bénéficier de branchements en Eau et en Assainissement à des coûts incitatifs et de desservir ainsi la totalité de ces centres.
Augmenter le taux de branchement dans ces centres pour atteindre 98% à partir de 2012 et ce dans le cadre de la politique engagée par l’état pour la généralisation de l’Eau potable à l’ensemble des citoyens.
Améliorer les conditions d’hygiène de ces centres en assurant l’évacuation des eaux usées vers les sites appropriés.
Améliorer le niveau de vie de la population concernée par cette opération.
OBJECTIFS DE L’OBS

## Slide 36
Commune | Eau Potable | Assainissement
 | Coût (106 DH) | Coût (106 DH)
AGADIR (Biranzarane, Boutasra, Taddart, Elhajeb) | 23,56 | 74
INEZGANE (Jorf-Tarrast) | 20,16 | 45
DCHEIRA | 7,25 | 8
AIT MELLOUL (Centre, Azrou, Zone Sud) | 13,38 | 91
La zone des pièments I ( Aït al mouden Tafoukt Iguil Adrdour) (INDH) | 4,07 * | -
TOTAL | 68,42 | 218
REALISATIONS AU 30/11/2008
* Correspond au coût de réalisation de la station de pompage et conduites de refoulement par la RAMSA et coût de réalisation des réservoirs financés par la WILAYA dans le cadre de l’INDH ( 2,09 millions de DHS)

## Slide 37
QUARTIERS AVANT RESTRUCTURATION

## Slide 38
Communes | Nb branchement
AGADIR | 
Bensergao | 1 115
Tikiouine | 2 305
Taddart | 1 946
Aourir | 3 582
INEZGANE | 
Inezgane | 7 895
Ait Melloul | 6 462
Dcheira | 1 443
Azrou | 2 839
TOTAL | 27 587
Nombre de branchements
AU 30/11/2008

## Slide 39
RUELLES EN COURS D’EQUIPEMENT

## Slide 40
Opération | Assainissement | Eau Potable
 | Coût (106 DH) | Coût (106 DH)
Préfecture Agadir Idaoutanane |  | 
Aghroud, Piémonts, Aourir, Tamraght, Tikiouine. | 85 | 15,50 *
Préfecture Inezgane Ait Melloul |  | 
Inezgane , Ait Melloul | 120 | 15,00
TOTAL | 205 | 30,50
PROGRAMME 2009 - 2013
(*) Comprend le financement de la conduite d’amenée de l’AEP de la zone piémont partie II par la RAMSA( 2 millions DHS) et le financement des réservoirs, stations de pompages et conduites de refoulement dans le cadre de l’INDH par la WILAYA ( 3 millions de DHS).

## Slide 41
Préfecture | 2002 | 2008 | 2012
- AGADIR | 80 | 89 | 
AOURIR | 7 | 75 | 
- DCHEIRA | 84 | 98 | 
INEZGANE | 45 | 87 | 
- AIT MELLOUL | 76 | 94 | 
Taux moyen | 71 % | 90 % | 98 %
Eau Potable
Taux de couverture

## Slide 42
centres | 2002 | 2008 | 2012
- AOURIR - TADDART - AGHROUD - TIKIOUINE - INEZGANE - DCHEIRA - AIT MELLOUL | 0 0 0 50 50 30 80 |  | 
Taux moyen | 45 % | 85 % | 98 %
Assainissement liquide
Taux de couverture

## Slide 43
COUT :
* EAU : 30,5 Mdhs
* ASSAINISSEMENT : 205 Mdhs
FINANCEMENT:
1- Contribution de l’Etat sous forme de subvention dans le cadre du Programme National d’Assainissement liquide
2- Autofinancement de la RAMSA
3- Contribution des bénéficiaires;
4- Autres contributions et subventions à dégager.
Programme 2009-2012

## Slide 44
Domaines éventuels de coopération
● Opération des Branchements Sociaux dans les quartiers
Périphériques;
● Réutilisation des eaux usées épurées;
● Dépollution Industrielle;
● Projet MDP;
● Appui et assistance technique dans les domaines:
    - SIG
    - Télégestion des réseaux d’eau et d’assainissement;
    - Télérelève et facturation des redevances d’eau;
    - Formation dans le domaine de la gestion des réseaux
    d’eau et d’assainissement liquide.

## Slide 45
MERCI