## Slide 1: La GIRE: un outil d'adaptation au changement climatique
Incidence sur les secteurs utilisateurs de l’eau et sur les techniques d'évaluation

## Slide 2: PLAN
Incidence du changement climatique sur les ressources en eau
Projections de changements climatiques par région
Incidence du changement climatique sur des secteurs choisis
Les approches d’incidence du changement climatique, évaluation de l’adaptation et de la vulnérabilité (CCIAV)
Scénarios de changement climatique
Ressources en eau et changement climatique
Modélisation des systèmes de ressources en eau.
Notes: <number>

## Slide 3: Changement projeté dans les variables hydrométéorologiques
Basé sur 15 modèles globaux de circulation (GCM)
Scénario SRES A1B
Quatre variables :
- précipitation
- évaporation
- humidité du sol
- écoulement
Changements annuels moyens pour 2080-2099 relativement à 1980-1999
Des régions où les modèles conviennent au signe du changement sont en pointillées.

## Slide 4: Inférences
Pénuries d’eau accrues dans plusieurs régions semi-arides et arides comprenant
  Le bassin méditerranéen
  L’Ouest des Etats-Unis
  L'Afrique australe
  Le nord-est du Brésil.
On s'attend à ce que les précipitations augmentent aux latitudes élevées (par exemple l’Europe du nord) et dans quelques régions subtropicales.

## Slide 5: Projections de changement de modèles spatiaux de l’intensité des précipitations et les jours secs
Basé sur 9 GCM
Scénario SRES A1B
Changements dans le modèle spatial de
- l’intensité de précipitation
- Des jours secs
Changements de moyennes annuelles pour 2080-2099 relativement à 1980-1999
Pointillé : au moins 5 modèles sur 9 tiennent le coup dénotant que le changement est crucial
Intensité des précipitations | Jours secs

## Slide 6: Projections de changements par région
L'Afrique :
Les conditions de pénurie d’eau en Afrique australe et du nord
Plus de précipitation en Afrique orientale et occidentale
On s’attend à ce que le delta du Nil soit affecté par la montée du niveau de la mer.
L'Asie :
Diminution des précipitations dans les cours supérieurs de l'Euphrate et du Tigre
Les précipitations d'hiver devront baisser dans le sous-continent indien, et événements de pluie de mousson doivent s’intensifier
Les maxima et minima mensuels des débits du Mekong augmentent et diminuent respectivement
On s'attend à ce que le déclin des glaciers continue de réduire les approvisionnements en eau aux grandes populations.

## Slide 7: Projections de changements par région -2-
L'Australie et la Nouvelle Zélande :
On s’attend à la baisse de l'écoulement dans le bassin de Darling
Fréquence de sécheresse à augmenter en Australie orientale
L'Europe :
Précipitation annuelle moyenne à augmenter en Europe du Nord et baisse plus au sud
La Méditerranée et quelques régions de l'Europe centrale et orientale seront plus enclines à la sécheresse
Augmentation prévue de risque d'inondation en Europe orientale et septentrionale et sur la côte atlantique.

## Slide 8: Projections de changements par région -3-
L'Amérique latine :
Augmentation prévue du nombre de jours humides au-dessus de parties du sud-est de l'Amérique du Sud et de l’Amazonie centrale
Saisons sèches extrêmes à devenir plus fréquentes en Amérique Centrale
On s'attend à ce que des glaciers continuent la tendance de baisse observée.
L'Amérique du Nord :
Le changement climatique devra diminuer les ressources en eau déjà sur-utilisées, particulièrement dans l’Ouest semi-aride des Etats-Unis
Niveaux d'eau à baisser dans les Grands Lacs
Rétrécissement des glaciers à continuer.

## Slide 9: Les principaux systèmes et secteurs de ressources en eau qui seront affectés par le changement climatique
Les systèmes et les secteurs reliés au développement et à l'environnement humains :
  Infrastructure urbaine : approvisionnement en eau et assainissement , drainage et solides urbains
  Catastrophes naturelles relatives de l'eau : inondations, sécheresses, éboulement et avalanche
  Développement rural : agriculture, sécurité alimentaire, moyens d’existence et environnement
  Énergie : demande et production (hydro-électricité)
  Transport : navigation
  Santé : Humaine et animale
  Environnement : durabilité du système dans les zones humides, la qualité de l'eau, brûlis de forêt, etc.

## Slide 10: Impacts du cc sur la production alimentaire
Biophysiques | Socio-économiques
Effets physiologiques sur des récoltes, les pâturages, les forêts, le bétail (quantité, qualité) Variations des terres, des sols, ressources en eau (quantité, qualité) Défis accrus d'herbe et de parasites Variations dans la distribution spatiale et temporelle des incidences Élévation du niveau de la mer, modifications de la salinité et de l’acidité des océans Élévation de la température de la mer poussant les poissons à évoluer dans des niveaux différents | Baisse des rendements et de la production PIB marginal réduit d'agriculture Fluctuations des prix sur le marché mondial Changements de la répartition géographique des régimes commerciaux Plus grand nombre de personnes en exposées à la famine et à l’insécurité alimentaire Migration et troubles sociaux.

## Slide 11: Agriculture
Impacts positifs possibles en raison des concentrations accrues en CO2 et durée de saison agricole
Fortement dépendante de l'eau (quantité et timing) :
  Agriculture pluviale : précipitation
  Agriculture irriguée : approvisionnement en eau
Exemples :
  Fonte de neige Warly > pénurie d'eau en été
  Eau usée insuffisamment traitée utilisée pour l'irrigation > les maladies hydriques
  Trop de précipitations : dommages directs aux récoltes, érosion du sol
  Trop peu de précipitations : dommages directs aux récoltes
Différences régionales et locales fortes : Ceux qui sont les moins capables de faire face (petits exploitants agricoles dans les secteurs marginaux) seront les plus durement affectés.

## Slide 12: Ressources halieutiques
Stress accru sur les populations de poissons :
  Températures plus élevées > moins d'oxygène disponible
  Une demande accrue de l'oxygène
  Qualité de l'eau détériorée
  Débits réduits
D’autres impacts humains probablement plus grands :
  Surpêche
  Réduction d'inondation
  Prélèvement de l'eau
Lac Tanganyika : productivité primaire réduite due à la profondeur réduite du thermocline.

## Slide 13: Incidences du cc sur l'approvisionnement en eau
Plus grande réduction d’eau de boisson et pour l'hygiène
Baisse de l'efficacité des systèmes d'égouts > plus de micro-organismes dans l‘approvisionnement d'eau non traitée
Plus grande concentration de polluants (moins de dilution)
Plus de débordements dans les systèmes d'égouts avec les précipitations accrues > la propagation des maladies hydriques
Salinité accrue dans les ressources en eau;

## Slide 14: Incidence du cc sur la santé
Processus intermédiaire | Résultats sanitaires
Effets Directs | 
Variation de la fréquence ou de l’intensité des événements climatiques extrêmes (par exemple orages, ouragans, cyclones) | décès, dommages, troubles psychologiques; dommages aux infrastructures de santé publique
Effets Indirects | 
Écologie locale modifiée des agents infectieux portés par les eaux et portés les aliments | Variation de l’incidence des maladies infectieuses et diarrhéiques et autres
Variation de la productivité alimentaire due au changement climatique et autres ravageurs et maladies liés | Malnutrition et famine
Élévation du niveau de la mer avec des déplacements de populations et des dommages aux infrastructures | Risques accrus de maladies infectieuses et troubles psychologiques
Désintégration Sociale, économique et démographique à travers les effets sur l’économie, les infrastructures et l’approvisionnement en ressources. | Large éventail de conséquences sur la santé publique: santé mentale et déficiences nutritionnelles, maladies infectieuses, conflits sociaux.

## Slide 15: Incidence du cc sur le secteur de l'énergie
Augmentation de la température menant à une plus grande demande énergétique et à moins de disponibilité d'eau de refroidissement
Système énergétique fortement dépendante de l'hydro-électricité, c.-à-d. sur la disponibilité de l'eau
Les périodes de débit faible peuvent créer des conflits avec d'autres utilisateurs.

## Slide 16: Incidence du cc sur le transport
Liens de l'eau avec le transport
  Utilisation des systèmes de drainage pour la navigation
  Interface de drainage avec la conception de réseaux d'infrastructures de transport
Implications du changement climatique
  La réduction de la quantité d'écoulement ou sa répartition sur l'année aura comme conséquence les niveaux réduits de fleuve
    De grands bateaux ne peuvent pas être utilisés ainsi plus de bateaux sont exigés pour les mêmes charges, coût croissant, utilisation d'énergie, émissions
  L'augmentation de l'intensité des précipitations peut sévèrement endommager l'infrastructure de transport due à l'exposition à une inondation plus élevée que ne peut supporter l'infrastructure.

## Slide 17: La GIRE: un outil d'adaptation au changement climatique
TECHNIQUES D'ÉVALUATION DES INCIDENCES

## Slide 18: Approches d'évaluation du CCIAV (cadres)
Évaluation des incidences
Évaluation de l’adaptation
Évaluation de la vulnérabilité
Évaluation intégrée
Gestion des risques.
CCIAV : Impact du changement climatique, adaptation et vulnérabilité

## Slide 19: Caractéristiques des approches d'évaluation du CCIAV*
Source : Changement climatique 2007 : Impacts, adaptation et vulnérabilité.
Notes: Les approches du CCIAV diffèrent quant à l’objectif et au cible de l'évaluation, aux méthodes disponibles et à l'approche de l'incertitude. Elles se concentrent sur la gestion ded l'incertitude plutôt que sa réduction et se déplace de la recherche vers l’appui à la prise de décision à différents niveaux. On a accordé une plus grande priorité à la participation des des parties prenantes.
Approche d'évaluation des incidences : L'approche standard de « première génération » qui domine toujours la littérature d'évaluation de CCIAV. Développé sur la base de la méthode d'évaluation d'étape d'IPCC 7, c'est une approche conduite par le scénario du sommet à la base pour évaluer l'impact probable du changement climatique sous (a) les scénarios donnés, et évaluer l'efficacité de différentes solutions de rechange de réduction et d'adaptation pour réduire la vulnérabilité au changement climatique.
Approches basées sur l’adaptation et la vulnérabilité: Les approches d'adaptation évaluent des mesures alternatives d'adaptation pour augmenter la résilience d'un système exposé au risque de changement climatique. En revanche, l'évaluation de la vulnérabilité se concentre sur la caractérisation des risques eux-mêmes pour soutenir des efforts de réduction de leur impact. Les deux approches sont en corrélation et visent à évaluer et renforcer la capacité adaptative d'un système exposé au changement climatique. Tous les deux sont considérés comme approches de base au sommet qui mettent l’accent sur l’implication des parties prenantes.
Approche d'évaluation intégrée: Cette approche fournit une plate-forme pour coordonner et représenter des interactions et des rétroactions parmi diverses étude d'évaluation de CCIAV. Elle traite également directement de l'analyse d’atténuation et de l'évaluation intégrée de l’atténuation et de l'adaptation.
Approche d'évaluation des risques : Elle se rapporte directement à la politique et à la prise de décision. Et met l’accent sur la caractérisation et la gestion des incertitudes. Semblable à l'approche d'évaluation intégrée, elle traite également directement l'analyse de l’atténuation et de l'évaluation intégrée de l’atténuation et de l'adaptation.
<number>

## Slide 20: Approche générale de l’évaluation des incidences
Notes: L’ approche de la ‘première génération standard' qui domine toujours la littérature d'évaluation du CCIAV. Elaboré sur la base de la méthode d'évaluation à 7 étapes d'IPCC , c'est une approche de scénario du sommet à la base pour évaluer l'impact probable du changement climatique sous (a)des scénarios donnés, et pour évaluer l'efficacité de différentes solutions de rechange d’atténuation et d'adaptation pour réduire la vulnérabilité au changement climatique.
<number>

## Slide 21: Le cadre d'évaluation à 7 étapes de l'IPCC
Définir le problème
Choisir la méthode
Examiner la méthode/sensibilité
Choisir les scénarios
Évaluer les impacts biophysiques/socio-économiques
Évaluer les ajustements autonomes
Évaluer les stratégies d'adaptation.
Notes: <number>

## Slide 22: Trois types de scénarios de changement climatique
  Scénarios basés sur des résultats du GCM
  Scénarios synthétiques
  Scénarios analogues.

## Slide 23: Modèles de circulation généraux
Les applications informatiques conçues pour simuler le système climatique de la terre afin de projeter les scénarios potentiels de climat
Vu en complexité des modèles simples de bilan énergétique aux modèles de circulation généraux à 3D
La situation actuelle des connaissances dans la modélisation du climat est représentée par le GCM Atmosphère-Océan (AOGCM).

## Slide 24: Types d’exécution des GCM
Équilibre :
On suppose que des climats actuels et futurs sont en état d'équilibre
Les simulations sont exécutées en supposant un doublement ou un quadruplement des concentrations de GES
Coût de calcul bas, pourtant irréaliste.
Transitoire :
Le futur climat est simulé en supposant une augmentation constante du CO2
Coûteux à exécuter et nécessite une période de réchauffement afin d'éviter de sous-estimer l’étape précédente après le présent.
Notes: <number>

## Slide 25: Les avantages/inconvénients d‘utiliser des GCM pour produire des scénarios de climat
Avantages :
  Produit des évaluations mondialement harmonieux d'un plus grand nombre de variables principales de climat (par exemple la température, les précipitations, la pression, le vent, l’humidité, le rayonnement solaire) pour les changements projetés de GES basés sur une approche scientifiquement crédible
Inconvénients :
  Simulations du climat régional actuel souvent imprécis
  Échelle géographique et temporelle pas assez fine pour beaucoup d'évaluations d’impact
  Peut ne pas représenter la gamme complète des changements climatiques potentiels dans une région.
Notes: <number>

## Slide 26: Dynamique de réduction à l’échelle
La réduction à l’échelle dynamique en emboîtant un modèle de climat à petite échelle dans un modèle à grande échelle

## Slide 27: Scénarios synthétiques
Basé sur des changements combinés graduels de variables météorologiques comme (la température, la précipitation)
Peuvent être basés sur les données synthétiques créés d’une combinaison de données de base avec les changements de température, par exemple +2oC, et les changements de précipitation, par exemple 10%
On suppose que les changements des variables météorologiques sont annuellement uniformes ; peu d'études ont introduit la variabilité temporelle et spatiale dans les scénarios synthétiques.

## Slide 28: Avantages/inconvénients des scénarios synthétiques
Avantages :
  Peu coûteux, facile à appliquer et compréhensible par des décideurs et les parties prenantes
  Représente une gamme élargie de changements climatiques potentiels
  Identifier la sensibilité de secteurs donnés aux changements des variables météorologiques spécifiques.
Inconvénients
  Supposition de changement uniforme des variables météorologiques sur des vastes zones peut produire les scénarios qui ne sont pas physiquement possibles.
  Peut ne pas être compatible aux évaluations des changements du climat global moyen
  Les variables météorologiques synthétiques peuvent ne pas être intérieurement conformes les uns avec les autres, par exemple on s'attend à ce que la précipitation accrue soit associée à des nuages accrus et à de l'humidité accrue.
Notes: <number>

## Slide 29: Scénarios analogues
Scénarios analogues temporels basés sur l’utilisation de climats chauds passés comme scénarios du futur climat
Scénarios spatiaux analogues basés sur l’utilisation de climats contemporains dans d'autres endroits comme scénarios du futur climat dans les zones d'étude
IPCC a fait la recommandation de ne pas utiliser les scénarios analogues puisque que les analogues temporels du réchauffement climatique n'ont pas été provoqués par les émissions anthropogènes de gaz à effet de serre et qu’il n y a pas de base valide que les analogues spatiaux sont susceptibles d'être semblables à ceux à l'avenir.

## Slide 30: Ressources en eau et changement climatique
L'évaluation de l'incidence du changement climatique sur des ressources en eau et de l'identification des stratégies d'adaptation requiert la prise en compte de ses aspects biophysiques et socio-économiques.
La gestion Intégrée des ressources en eau (GIRE) fournit une plate-forme idéale pour effectuer ces tâches.

## Slide 31: Le système des ressources en eau intègre des composants naturels et d’origine humaine
Source : Manuel d'UNFCCC sur l'évaluation de vulnérabilité et d'adaptation.

## Slide 32: Modélisation des systèmes de ressources en eau
Deux types généraux : modèles d'optimisation et de simulation
Les modèles de simulation conviennent aux études d'évaluation des incidences du climat basées sur des scénarios.